ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Перечень минимальных требований к оборудованию для проведения концерта группы «АРИЭЛЬ»

# Звукорежиссер: Джирик Олег

## Сот. Тел.: 8-922-233-19-43

СЦЕНА:

ПОРТАЛ – мощность не менее 1000 Вт на каждые сто посадочных мест.

МОНИТОРЫ – одна мониторная линия (4-5 мониторов)

Каждый монитор мощностью не менее 250 Вт класса: Nexo, JBL, McCowlin, EAC, HK, Mayr Sound, TurboSound (with driver).

В линии 1/3 октавный эквалайзер обязателен!

МИКРОФОНЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЙКИ: (для вокалистов)

4 –шт. с микрофоно-держателем в исправном состоянии («журавль»).

1-шт. . Стойка для синтезатора (для работы стоя)

МИКРОФОНЫ:

- Вокальный динамический микрофон SHURE SM58 ( 4 шт.)

- Гитарный «комбик» (100 ватт).

МЕСТО ЗВУКОРЕЖИССЕРА:

А) Пульт должен располагаться в центре зала с возможностью доступа ко всем органам управления и коммутации.

Б) Рабочее место звукорежиссера должно быть оборудовано дежурным освещением и переговорным микрофоном.

В) Необходимо предусмотреть две розетки для подключения.

Г) Присутствие технического персонала со стороны организаторов   концерта на время                               Sound Check-a и концерта  ОБЯЗАТЕЛЬНО!

1. МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ – не менее 24 каналов.(MIDAS,

SOUND KRAFT, ALL & Heat, или подобного класса. Разрывы «INSERT», параметрический эквалайзер, переключаемые «PRE» и «POST» AUX-посылы для отбора на эффекты, и в мониторы  обязательны для каждого монофонического входа пульта.)

2. МАСТЕР ЭКВАЛАЙЗЕР – 1 шт  стерео  1/3 октавный не ниже класса

Klark Teknik,dbx и т.п.

3. КОМПРЕССОРЫ (1 шт.), класса не ниже: Klark Teknik,dbx и т.п, с

порогом, отношением, атакой и релизом

4. ОБРАБОТКА:

А) DELAY –с возможностью регулирования задержки с помощью кнопки «ТАР» («ТАР-DELAY»);

Б) HALL –класса: Yamaha, TC electronix, Lexicon и т.п. ;

ЗНАНИЕ ОБРАБОТКИ ЗВУКОРЕЖИССЕРОМ СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

5. СЕТЬ –  на сцене и у пульта должна быть исправна, стабилизирована

220V ( 10%, развязана с сетью для светового оборудования,

снабжена землёй, пожарозащищена и соответствовать

нормам электро- и пожаробезопасности.

Все оборудование должно быть скоммутировано, подключено, проверено,  и настроено линейно (продувка), за 1 час до начала Sound Check-a.

Во время Sound Check-a недопустимо нахождение в зале и на сцене посторонних, не имеющих отношения к Sound Check-у, людей!

При невозможности обеспечить необходимый класс оборудования принимающая сторона обязана поставить в известность административных работников и звукорежиссёра со стороны Артиста. В противном случае применяются санкции, оговоренные в Договоре на проведение мероприятия.

Невыполнение данного райдера без согласования со звукорежиссером и администрацией коллектива может явиться причиной для отмены концерта.

# Звукорежиссер: Джирик Олег

## Сот. Тел.: 8-922-233-19-43

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- вокальный микрофон

- вокальный микрофон

- вокальный микрофон

- вокальный микрофон

- клавишные (DI Box)

- клавишные (DI Box)

- электронные ударные	(DI Box)

- электронные ударные	(DI Box)

- соло гитара (DI Box)

- Возврат делэй (моно)

- Возврат Hall левый

- Возврат Hall правый

Предпоследний AUX-посыл на делэй, последний на холл.

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

220

220

220

М 1

М 1

М 1

М 1

D.box

D.box

D.box